### Приложение № 2

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту (благоустройству) дворовой территории многоквартирного дома

№ 47 кор.3 по пр.А.Корсунова

1. Наименование работ: Капитальный ремонт (благоустройство) дворовой территории многоквартирного дома  № 47 кор.3 по пр.А.Корсунова

2. Виды, объемы выполняемых работ: Техническое задание, дефектная ведомость и схема.

3. Требования к выполнению работ:

3.1. Работы выполняются в соответствии с соблюдением требований СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;   СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий», которые являются обязательными к применению.

Все произведенные работы и используемые материалы должны соответствовать техническим и специальным требованиям качества (нормативно-технические документы, ГОСТы, СНиПы, ВСНы) и подтверждаться данными лабораторного контроля.

3.2. Работы выполняются в соответствии с локальной сметой разрабатываемой Подрядчиком, согласованной с Заказчиком, при подписании Договора и дизайн-проектом дворовой территории предоставленной Заказчиком Исполнителю.

Перед выполнением работ Подрядчик должен предоставить Заказчику разработанную схему отвода дождевых вод с  дворовой территории многоквартирного дома.

Особые условия:

- Подрядчик предоставляет лабораторные данные испытаний а/бетонной смеси из смесителя, рецепты на приготовление а/бетонной смеси, паспорта на материалы для приготовления а/бетонной смеси.

- Заказчик имеет право заказать лабораторные испытания образцов из уложенного покрытия, в случае выявления некачественно выполненных работ, затраты на проведение испытаний образцов несет Подрядчик.

Требования к товарам, используемым для выполнения работ:

Керосин для технических целей тип 1 - фракционный состав: 10% перегоняется при температуре 130–180°С; 50% перегоняется при температуре не ниже 190°С; 90% перегоняется при температуре не выше 240–275°С, 98% перегоняется при температуре не выше 280°С; кислотность, не более 0,5 мг КОН на 100 см3 керосина, зольность - не более0,003% массы, концентрация фактических смол на 100 мг/см3 керосина не более 12; массовая доля серы до 0,12 %; температура вспышки в закрытом тигле не ниже 38°С; отсутствует или присутствует содержание водорастворимых кислот и щелочей; содержание механических примесей, % - отсутствие или наличие; содержание воды - отсутствие или наличие; должен выдерживать испытание на медной пластинке; плотность при 20 °С, кг/м3 не нормируется; плотность при 15 °С не более 823,5 кг/м3, внешний вид - прозрачная или непрозрачная, слегка маслянистая на ощупь, горючая жидкость.

Смесь асфальтобетонная мелкозернистая плотная по ГОСТ 9128-2009 (указать тип, вид и марку) - максимальный размер минеральных зерен, до 20 мм; остаточная пористость 2,5-5,0%; содержание щебня 30-60%; содержание осадочных карбонатных и некарбонатных горных пород марки прочности не менее 800; пористость минерального состова до 23% по объему; остаточная пористость 2,5-5,0% по объему; пористость минеральной части не более 23%; водонасыщение 4,0-5,0% по объему; предел прочности при сжатии при температуре 200С не менее 2,5МПа, предел прочности при сжатии, при температуре 00С не более 13МПа, температура смеси при отгрузке 140-1600С.

Вязкий дорожный нефтяной битум ГОСТ 222245-90 (указать марку)- пенетрация, 0,1мм: при 25 0С 90-130, при 00С не менее 28; растяжимость при 25 0С не менее 60 см, при 00С не менее 4,2 см; температура размягчения по кольцу и шару не ниже 43 0С; температура хрупкости, по Фраасу не выше -170С; эластичность при 25 0С не менее 80%,  при 00С не менее 70%; изменение температуры размягчения после прогрева не более 50С; температура  вспышки в открытом тигле не ниже 2300С, температура самовоспламенения более 2200С, индекс пенетрации от -1 до +1.

Эмульсия битумно-дорожная ГОСТ Р52128-2003- устойчивость при перемешивании со смесями минеральных материалов:- пористого зернового состава должна не смешивается; - плотного зернового состава должна не смешивается; содержание вяжущего в эмульсии 50-70%, условная вязкость при 200С - 10-65; устойчивость при хранении (остаток на сите с сеткой №014), не более чем  через 7 суток 0,3% по массе, через 30 суток  0,5% по массе; устойчивость при транспортировке - не должна распадаться на воду и вяжущее, физико-механические свойства остатка после испарения воды из эмульсии: глубина проникания иглы 0,1мм при  25 0С не менее 60, при 0 0С не менее 20, физико-механические свойства остатка после испарения воды из эмульсии: температура размягчения по КиШ не ниже 470С, физико-механические свойства остатка после испарения воды из эмульсии: растяжимость при 25 0С не менее 55 см,  при 00С не менее 3,5 см, сцепление с минеральными материалами не менее 5 баллов, остаток на сите №014 не более 0,25% по массе, устойчивость   при перемешивании с минеральными материалами – быстрораспадающаяся, вода для приготовления водных растворов эмульгаторов должна быть жесткости не более 6 мг-экв/л, в качестве эмульгаторов для катионных эмульсий применяют ПАВ типа аминов, диаминов, полиаминов и четвертичных аммониевых солей (указать конкретный ПАВ, применяемый участником с указанием конкретных характеристик ПАВ).

Песок для строительных работ по ГОСТ 8736-93 - модуль крупности - 2,0-2,5, полный остаток на сите №63 30-45% по массе, содержание зерен крупностью более 10 мм, не более 0,5%, содержание зерен крупностью менее 0,15 мм, не более 5%, содержание в песке пылевидных и глинистых частиц не более 2% по массе, содержание глины в комках не более 0,25% по массе.

Бетон по ГОСТ 26633-91 - средний предел прочности на сжатие не менее 192 кгс/см2, марка щебня из природного камня не ниже 200, осадка конуса 10-15 см, коэффициент морозостойкости не менее 150, коэффициент водонепроницаемости не ниже 4, удобоукладываемость бетонной смеси не менее 1,8 см.

Камень бортовой (указать марку) - метод изготовления - вибропрессованный или литой, водопоглощение бетона камней по массе не более 6%, необходимо наличие пластифицирующих добавок в бетоне, длина 950-1040мм, ширина, 80-170мм, высота до 500 мм, масса не менее 0,1т, объем от 0,02 до 0,05, марка бетона от В22,5 и не ниже В30, объем вовлеченного воздуха в бетонных смесях с применением воздухововлекающих добавок от 4 до 5%, марка щебня заполнителя не ниже1000, марка бетона по морозостойкости не ниже F200, класс бетона по прочности на растяжение при изгибе от 3,2 мм не менее 4,0. (При использовании одной и более марок бортовых камней качественные характеристики товара расписать отдельно для каждой марки.)

Горячекатаная арматурная сталь - класс арматурной стали не ниже А-I, форма стали – гладкая, площадь поперечного сечения от 3,1 см2 до 4,1 см2, теоретическая масса 1 метра не менее 2,3кг, выпускается в стержнях, марки стали СтЗкп, СтЗпс, СтЗсп, номинальным  диаметром  не менее 20 мм.

Щебень гранитный или известняковый - максимальный размер зерен не более 20мм,  минимальный размер зерен не менее 10 мм, содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы не более 25% по массе, содержание пылевидных и глинистых частиц не более 1 % по массе, потеря массы при испытании щебня в сухом состоянии 13-15 % , потеря массы при испытании щебня в насыщенном водой состоянии 13-15 %, содержание зерен слабых пород не более 10 %, марка 800-1200, морозостойкость щебня не более F-400,  группа щебня по содержанию зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы 1-3, удельная эффективная активность  естественных радионуклидов не более 740 Бк/кг. Щебень не должен содержать посторонних засоряющих примесей.

Щебень гранитный или известняковый - максимальный размер зерен не более 40мм,  минимальный размер зерен не менее 10 мм, содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы не более 25% по массе, содержание пылевидных и глинистых частиц не более 1 % по массе, потеря массы при испытании щебня в сухом состоянии 13-15 % , потеря массы при испытании щебня в насыщенном водой состоянии 13-15 %, содержание зерен слабых пород не более 5 %, марка 800-1200, морозостойкость щебня не менее F-300,  группа щебня по содержанию зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы 1-3, удельная эффективная активность  естественных радионуклидов не более 740 Бк/кг. Щебень не должен содержать посторонних засоряющих примесей.

Требования к качеству и результату работ:

1. Работы по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия должны быть выполнены в соответствии со следующими требованиями:

- материалы, используемые при выполнении работ, должны подтверждаться соответствующими накладными завода-изготовителя, и соответствовать требованиям СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;

- в процессе выполнения работ Подрядчик обязан передавать Заказчику копии накладных на поставляемую для работ асфальтобетонную смесь;

- работы должны выполняться в соответствии с «Методическими рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования» от 17.03.2004 г № ОС-28/1270-ис;

- ровность покрытия мест ремонта, а также сопряжения с существующим покрытием должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50597-93;

- элементы благоустройства (твердое покрытие, газоны, кустарники и т.п.), нарушенные в процессе производства работ, должны быть восстановлены, согласно СНиП III-10-75;

- не допускается отклонение крышки люка относительно уровня покрытия. Работы по поднятию колодцев до уровня асфальтобетонного покрытия производить согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- бортовые камни должны соответствовать требованиям ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. ТУ»

- при завершении работ представляется вместе с отчетными документами схема выполненных работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог, проездов с привязкой к существующим объектам.

Условия выполнения работ:

1. Работы производятся организацией имеющей свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 624.

2. Подрядчик обязан разработать и согласовать с органами ГИБДД временную схему организации движения на время производства работ.

3. Места производства работ должны быть ограждены ограждающими устройствами, на проезжей части дорог – оборудованы соответствующими дорожными знаками для обеспечения безопасности дорожного движения в соответствии с ВСН 37-84.

4. Строительные и другие отходы, образовавшиеся в результате производства работ, должны накапливаться в контейнере и в течение рабочего дня вывозиться в места, предназначенные для размещения отходов. Складирование отходов на проезжей части, тротуарах и газонах не допускается.

5. Элементы благоустройства (твердое покрытие, газоны, кустарники и т.п.), нарушенные в процессе производства работ, должны быть восстановлены за счет средств Подрядчика.

6. Безопасность выполняемых работ согласно СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».

7. Время производства работ с 8.00 до 11.00. Во время производства работ предусмотреть мероприятия, обеспечивающие уровень шума и вибрации, не превышающие нормы СНиП II -12-77 «Защита от  шума».

8. Все работы по благоустройству должны вестись в соответствии с требованиями доступности для маломобильных групп населения.

9. Запрещается: производить ремонт асфальтобетонных покрытий в дождливую погоду.

4. Требования к предоставлению гарантий качества работ:

4.1. Гарантийный срок на выполняемые работы не менее 5 лет.

В течение гарантийного срока Подрядчик  обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков, в том числе разрушений и дефектов, в соответствии с Договором.

4.2. Все произведенные работы и используемые материалы должны соответствовать техническим и специальным требованиям качества (нормативно-технические документы, ГОСТы, СНиПы, ВСНы).

5. Место выполнения работ: г. Великий Новгород

6. Сроки выполнения работ:  С даты заключения Договора до 01 сентября 2021 г.

| Дефектная ведомость на установку урн пр.А.Корсунова д.47 кор.3 |
| --- |
| Позиция | Наименование конструктивных элементов | Единица измерения | Количество | Техническое состояние и методы реставрации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | ФЕР06-01-001-01 | 100 м3 | 0,0058 | Устройство бетонной подготовки |
|  |  |  |  |  | 0,00584 |
|  |  | ФЕР09-08-001-03 | 100 шт. | 0,04 | Установка малых форм |
|  |  |  |  |  | 0,04 |
|  |  | КП "Теремок" | шт | 4 | Урны готовые окрашенные "Лайт" 2050/1,2 |
|  |  |  |  |  | 4 |
|  |  | ФСЦпг01-01-01-014 | 1 т груза | 0,04 | Погрузочные работы: Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.)К=7,9*8,36 |
|  |  |  |  |  | 0,04 |
|  |  | ФСЦпг03-01-01-010 | 1 т груза | 0,04 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: до 10 км К=7,9*12,65 |
|  |  |  |  |  | 0,04 |

| Дефектная ведомость на ограждение зелёной зоны (317 м.п.) пр.Мира д.9 |
| --- |
| Позиция | Наименование конструктивных элементов | Единица измерения | Количество | Техническое состояние и методы реставрации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | ФЕР09-08-002-05 | 10 шт. | 0,7 | Демонтаж.Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м |
|  |  |  |  |  | 0,7 |
|  |  | ФЕР09-08-001-01 | 100 шт. | 1,59 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание |
|  |  |  |  |  | 1,59 |
|  |  | ФЕР09-08-002-05 | 10 шт. | 15,8 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м |
|  |  |  |  |  | 15,8 |
|  |  | КП Теремок | м | 317 | Панель ограждения Классика 206950/317/1,2 |
|  |  |  |  |  | 317 |
|  |  | ФСЦпг01-01-01-014 | 1 т груза | 1,268 | Погрузочные работы: Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.)К=7,9*8,36 |
|  |  |  |  |  | 1,268 |
|  |  | ФСЦпг03-01-01-010 | 1 т груза | 1,268 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: до 10 кмК=7,9*12,65 |
|  |  |  |  |  | 1,268 |

| Дефектная ведомость на установку скамеек пр.Корсунова д.47 кор.3 |
| --- |
| Позиция | Наименование конструктивных элементов | Единица измерения | Количество | Техническое состояние и методы реставрации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | ФЕР06-01-001-01 | 100 м3 | 0,0043 | Устройство бетонной подготовки |
|  |  |  |  |  | 0,0043 |
|  |  | ФЕР09-08-001-03 | 100 шт. | 0,08 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент |
|  |  |  |  |  | 0,08 |
|  |  | КП "Теремок" | шт | 4 | Скамья 4900/1,2 |
|  |  |  |  |  | 4 |
|  |  | ФСЦпг01-01-01-014 | 1 т груза | 0,2 | Погрузочные работы: Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.)К=7,9*8,36 |
|  |  |  |  |  | 0,2 |
|  |  | ФСЦпг03-01-01-010 | 1 т груза | 0,2 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: до 10 км К=7,9*12,65 |
|  |  |  |  |  | 0,2 |

| Дефектная ведомость детская площадка пр. А. Корсунова д.47 кор.3 |
| --- |
| Позиция | Наименование конструктивных элементов | Единица измерения | Количество | Техническое состояние и методы реставрации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | ФЕР06-01-001-01 | 100 м3 | 0,008 | Устройство бетонной подготовки |
|  |  |  |  |  | 0,00802 |
|  |  | ФЕР09-06-001-03 | т | 0,755 | Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий |
|  |  |  |  |  | 0,755 |
|  |  | ФСЦпг01-01-01-014 | 1 т груза | 0,755 | Погрузочные работы: Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.)К=7,9*8,36 |
|  |  |  |  |  | 0,755 |
|  |  | ФСЦпг03-01-01-010 | 1 т груза | 0,755 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: до 10 км К=7,9*12,65 |
|  |  |  |  |  | 0,755 |
|  |  | ФЕР06-01-001-01 | 100 м3 | 0,0062 | Устройство бетонной подготовки |
|  |  |  |  |  | 0,00622 |
|  |  | ФЕР09-08-001-03 | 100 шт. | 0,05 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент |
|  |  |  |  |  | 0,05 |
|  |  | ФСЦпг01-01-01-014 | 1 т груза | 0,25 | Погрузочные работы: Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.)К=7,9*8,36 |
|  |  |  |  |  | 0,25 |
|  |  | ФСЦпг03-01-01-010 | 1 т груза | 0,25 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: до 10 км К=7,9*12,65 |
|  |  |  |  |  | 0,25 |
|  |  | ФЕРр68-3-03 | м3 | 0,5 | Валка деревьев в городских условиях: (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром до 300 мм |
|  |  |  |  |  | 0,5 |
|  |  | ФЕРр68-1-01 | шт. | 1 | Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 25 см |
|  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | ФЕР09-08-001-01 | 100 шт. | 0,53 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание |
|  |  |  |  |  | 0,53 |
|  |  | ФЕР09-08-002-05 | 10 шт. | 5,2 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м |
|  |  |  |  |  | 5,2 |
|  |  | ФСЦпг01-01-01-014 | 1 т груза | 0,52 | Погрузочные работы: Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.)К=7,9*8,36 |
|  |  |  |  |  | 0,52 |
|  |  | ФСЦпг03-01-01-010 | 1 т груза | 0,52 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: до 10 км К=7,9*12,65 |
|  |  |  |  |  | 0,52 |

| Условия производства работ: |  |
| --- | --- |
| 1. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов - МДС35.Пр.1.т.3.11.3. |  |
| 2. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части город - МДС35.Пр.1.т.3.7. |  |
| 3. Производство работ при высоте св. 2 до 8 м - ТЕРм08ТЧп1.8.3. |  |

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:  генеральный директор ООО «ГУК «Успех»: ______________ Е.Г.Нетужилова

Подрядчик: ___________________________ …......

Контролирующая организация: _______________________