Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту (в том числе благоустройству) дворовой территории многоквартирного дома №36 по ул. Ломоносова в г. Великий Новгород

1. Наименование работ: Капитальный ремонт (благоустройство) дворовой территории многоквартирного дома № 36 по ул. Ломоносова.

2. Виды, объемы выполняемых работ: В соответствии с техническим заданием, дефектной ведомостью (схеме при необходимости).

3. Требования к выполнению работ:

3.1. Работы выполняются в соответствии с соблюдением требований СНиП, САнПин. Все произведенные работы и используемые материалы должны соответствовать техническим и специальным требованиям качества (нормативно-технические документы, ГОСТы, СНиПы, ВСНы) и подтверждаться данными лабораторного контроля.

3.2. Работы выполняются в соответствии с локальной сметой разрабатываемой Подрядчиком, согласованной с Заказчиком, при подписании Договора.

Особые условия:

Требования к товарам, используемым для выполнения работ:

Требования к качеству и результату работ:

Условия выполнения работ:

4. Требования к предоставлению гарантий качества работ:

Гарантийный срок на выполняемые работы не менее 5 лет.

В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков, в том числе разрушений и дефектов, в соответствии с Договором.

5. Место выполнения работ: Великий Новгород, ул. Ломоносова, д.36

6. Сроки выполнения работ: до 1 сентября 2024 г.

| Дефектная ведомость |
| --- |
|  | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий д № 36, ул. Ломоносова Великого Новгорода |
|  | (наименование раздела (подраздела) проектной документации) |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Формула расчета объемов работ и расхода материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 1 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне марки по дробимости до 1000 дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, локальными картами площадью свыше 150 до 250 м2, толщина слоя: до 5 см | 100 м2 | 1,83 | V=1,83 |  |  |
| 2 | Розлив вяжущих материалов (н.р. 0,3 кг/м2) | т | 0,1374 | V=458*0,3/1000 |  |  |
| 2.1 | Эмульсия битумно-катионная ЭБДК Б | т | 0,141522 | V=(458*0,3/1000)*1,03 |  |  |
| 3 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона т.4 см | 100 т | 0,43968 | V=458*0,04*2,4/100 |  |  |
| 3.1 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II | т | 44,40768 | V=(458*0,04*2,4/100)*101 |  |  |
| 4 | Розлив вяжущих материалов (н.р. 0,3 кг/м2) | т | 0,1374 | V=458*0,3/1000 |  |  |
| 4.1 | Эмульсия битумно-катионная ЭБДК Б | т | 0,141522 | V=(458*0,3/1000)*1,03 |  |  |
| 5 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см | 1000 м2 | 0,458 | V=458/1000 |  |  |
| 5.1 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II | т | 44,2428 | V=(458/1000)*96,6 |  |  |
| 6 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 1,65 | V=165/100 |  |  |
| 7 | Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 1,7028 | V=165*0,043*2,4*0,1 |  |  |
| 8 | Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 15,3252 | V=165*0,043*2,4*0,9 |  |  |
| 9 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км | т | 17,028 | V=165*0,043*2,4 |  |  |
| 10 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,15 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,0018 | V=12*0,3*0,5/1000 |  |  |
| 11 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км | т | 2,52 | V=1,8*1,4 |  |  |
| 12 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня т. 8 см под бортовой камень | 100 м3 | 0,04248 | V=177*0,08*0,3/100 |  |  |
| 13 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм | м3 | 5,35248 | V=0,04248*126 |  |  |
| 14 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 1,77 | V=177/100 |  |  |
| 14.1 | Камни бортовые бетонные БК, бетон В30 (М400) | м3 | 7,611 | V=(177/100)*4,3 |  |  |
| 15 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,03 | V=3/100 |  |  |
| 16 | Земля растительная | м3 | 3 | V=3 |  |  |
| 17 | Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением: отбойных молотков | м2 | 4 | V=4 |  |  |
| 18 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км / полигон ТБО/ | т | 0,96 | V=4*0,1*2,4 |  |  |
| 19 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см | шт | 4 | V=4 |  |  |
| 19.1 | Кольца опорные железобетонные под люк колодца, объем до 0,05 м3, бетон В15 | м3 | 0,08 | V=4*0,02 |  |  |